## Slide 1
EE463-Term Project Martian Power Solutions
CEYHUN KOÇ 2166833
Enes Canbolat 2231546
EREN ÖZKARA 2232551

## Slide 2: Table of Contents
1. Topology Selection
2. Operating Mode Selection
3. Analytical Calculations and Simulation
4. Magnetic Design
5. Component Selection and Controller
5.1. Controller
5.2 Discrete Component Selection
6. Detailed Simulation Results
7. Hardware Design
7.1. Schematic Design
8. Cost Analysis
9. Conclusion

## Slide 3: TOPOLOGY SELECTION
FLYBACK CONVERTER
FORWARD CONVERTER
PUSH-PULL CONVERTER
Notes: Flyback: Buck-boosttan elde ediliyor. En yaygın olarak tercih edilen, dolayısıyla çok fazla kaynak ve application note var. Düşük powerlar için uygun ama güzel dizayn edilmesi durumunda 10A’e kadar çalışıyor ki bu da uygun. CCM’den DCM’ye geçerken gainde ciddi bir kayıp yok. Forward: Flyback gibi düşük powerlar için geçerli. Manyetik dizaynda gappless core kullanma avantajına sahip ama bu Lm ‘i artırır. Bu artış aslında outputta daha düşük ripple sağlar ama daha fazla komponent olduğu için daha pahalı olabilir. Ayrıca, DCM’ye geçtiğinde gainde ciddi bir düşüş oluyor bu da bizim için tercih edilesi değil. Sebebi bir sonraki slaytta. Ayrıca MOSFET çok daha dayanıklı ve büyük olmalı (size problem)
Push-Pull: Forwarda benziyor iki trafolu hali. Bu converter tipi B-H curve’ünün 1 ve 3. quadrantlarında çalışmaya izin veiyor bu da manyetik dizayn için bir +. Amaa Burada kontrol etmemiz gereken daha fazla anahtar var ve bazıları kesinlikle aynı anda çalışmaması gerekiyor. Ayrıca çok yüksek powerlar için kullanılması tavsiye ediliyor. Bütün bu sebepler bir de Martian Power Solutions mühendislerinin geçmişte Flyback üzerine tecrübesi olduğu eklenince bizi Flyback’e itti.

## Slide 4: Analytical Calculations

## Slide 5
Analytical Calculations

## Slide 6: Simulations
Fig. X Flyback Converter Simulink Model

## Slide 7
Simulations
Fig. X Magnetizing Current of the Flyback Converter

## Slide 8
Simulations
Fig. X Output Voltage of the Flyback Converter

## Slide 9
Simulations
Fig. X Switch Voltage of the Flyback Converter

## Slide 10: Magnetic Design
Fig. X Transformer Schematic

## Slide 11
Magnetic Design

## Slide 12
Magnetic Design

## Slide 13
Magnetic Metarial and Core Selection
Core Type | Effective Cross-Sectional Area Ae (mm2) | Maximum Magnetic Flux Density (T) | AL-Value with Air Gap (nH/N^2)
PC47EI25 | 41 | 0.42 | 125
Core | A (mm) | C(mm) | D (mm) | E(mm) | F (mm)
EI25 | 25.3 | 5.75 | 6.5 | 19 | 12.35
𝐹𝑖𝑙𝑙 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 : EI40, EI30 < 0.4,
EI25 = 0.41
Table. X Magnetic Properties
Table. X Core Dimensions

## Slide 14
Calculation of Winding Turns Ratio

## Slide 15
Datasheet of PC47EI25

## Slide 16
Power Calculation of Transformer

## Slide 17
Cable Selection
Wire | Area (mm2) | Diameter(mm) | Ampacity(A) (75°C) | Resistivity (p) (10^-8 Ω.m) | Absolute magnetic permeability (u) (10^-7 H/m)
AWG10 | 5.26 | 2.588 | 35 | 1.678 | 12.55
AWG20 | 0.518 | 0.812 | 11 | 1.678 | 12.55
AWG30 | 0.509 | 0.255 | 0.86 | 1.678 | 12.55
Table. X Selected Cable Properties

## Slide 18
Skin Depth and R Calculation
AWG 10  2
AWG 20  30
AWG 30  22

## Slide 19: OPERATING MODE SELECTION
DCM
CCM
BOUNDARY
High Power Applications
Worse Switching Performance
Larger Transformer Size
Low Peak Current
Low RMS Current
Low Power Applications
Better Switching Performance
Smaller Transformer Size
Higher Peak Current
Higher RMS Current
Advantageous of them
Controller Features
Variable Frequency Operation
Notes: DCM: diode yeni cycle başlamadan hemen önce akım geçmiyor. Yüksek akım ve yüksek peak output kapasitör üzerine çok daha fazla stres bindiriyor. CCM: Düşük output akımı verebildiği için yüksek akımlarda daha iyi çalışabiliyor.

## Slide 20: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Circuit Diagram of the Circuit

## Slide 21: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Output Voltage Performance
Notes: 145ms civarında 12V’a ulaşıyor.

## Slide 22: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Varying Input Voltage
Notes: Inputu 5 ms’de 220den 400’e yükselttik ve sonucu gözlemledik.

## Slide 23: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Output Voltage Performance for Varying Input Voltage
Notes: Çok küçük oynamalarla 12V sabit kaldı diyebiliriz.

## Slide 24: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Output Voltage Ripple for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: Output ripple 0.1Voltun altında (iki ekstrem durum için de geçerli)

## Slide 25: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Output Current Ripple for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: 0.05A civarında bir ripple var ve 8A civarında average

## Slide 26: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Output Capacitor Current Ripple for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: Yaklaşık 20A civarında bir ripple var kapasitör voltajı da output voltajı ile aynı zaten.

## Slide 27: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Output Diode Current Waveform for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: 22A civarında bir akım geçiyor

## Slide 28: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Output Diode Voltage Waveform for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: Input voltajına göre çok değişken bir reverse voltaj değeri var ve input 400V olduğunda diyotun 110V’a kadar dayanması gerekiyor.

## Slide 29: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X MOSFET Gate Current Waveform for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: 5.1A civarında bir peak akım değeri gözlemledik

## Slide 30: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X MOSFET Gate Voltage Waveform for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: Ayrıca üzerinde 10V civarında bir gerilim tutuyor. Seçilen MOSFET bunlara dayanmalıydı.

## Slide 31: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Tertiary Diode Current Waveform for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: Kontrolcünün Bias pinine giden yerdeki diyot. Akım çok fazla oynamıyor 50 60 mA peak değerinde

## Slide 32: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Tertiary Diode Voltage Waveform for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: Ancak üzerinde tuttuğu voltaja baktığımızda biraz daha oynama grüyoruz. 220V için 63V civarındayken input 400 olduğunda 110V’a kadar dayanması gerekiyor

## Slide 33: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Snubber Diode Voltage Waveform for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: 400Va kadar dayanması gerekiyor

## Slide 34: DETAILED SIMULATIONS
Fig. X Snubber Zener Diode Voltage Waveform for 220V (left) and 400V(right) Input Voltage
Notes: Zener diyotlar daha az voltaj tutuyor üzerinde 30 V civarı. Sözü Hardware Desginı anlatması için Ceyhun’a devredeyim.

## Slide 36: Cost Analysis
Manufacturer Part Number | Description | Unit Price ($) | Extended Price ($)
CL31B475KOHNFNE | CAP CER 4.7UF 16V X7R 1206 | 0,0442 | 88,40
885012005023 | CAP CER 4.7PF 16V C0G/NP0 0402 | 0,01188 | 23,76
885012206046 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603 | 0,028 | 28,00
A750KK337M1CAAE014 | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V T/H | 0,18676 | 747,04
CHV1210N500104KXT | CAP CER 0.1UF 500V X7R 1210 | 0,109 | 109,00
CGA9P4X7T2W105K250KA | CAP CER 1UF 450V X7T 2220 | 1,3904 | 1.390,40
1714971 | TERM BLK 2P SIDE ENT 9.53MM PCB | 1,178 | 2.356,00
STPS1150A | DIODE SCHOTTKY 150V 1A SMA | 0,12421 | 124,21
SML4764A-E3/61 | DIODE ZENER 100V 1W DO214AC | 0,2057 | 370,26
SML4764A-E3/61 | DIODE ZENER 100V 1W DO214AC | 0,3388 | 67,76
ES1H | DIODE GEN PURP 500V 1A SMA | 0,10197 | 101,97
STPS30170DJF-TR | DIODE SCHOTTKY 170V 30A POWRFLAT | 0,54198 | 541,98

## Slide 37
Cost Analysis
Manufacturer Part Number | Description | Unit Price ($) | Extended Price ($)
IPD50R500CEAUMA1 | MOSFET N-CH 550V 7.6A TO252 | 0,40554 | 405,54
RT1206BRD0750KL | RES SMD 50K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0,11034 | 110,34
LT8316EFE#PBF | 600VIN MICROPOWER, ISOLATED NO-O | 3,105 | 3.105,00
RT0603FRE07499KL | RES SMD 499K OHM 1% 1/10W 0603 | 0,01104 | 33,12
ESR03EZPJ912 | RES SMD 9.1K OHM 5% 1/4W 0603 | 0,01392 | 13,92
SFR03EZPJ103 | RES 10 KOHM 5% 1/10W 0603 | 0,0124 | 37,19
CRCW0603121KFKEAC | RES 121K OHM 1% 1/10W 0603 | 0,00652 | 6,52
CRCW060347K0FKEAC | RES SMD 47K OHM 1% 1/10W 0603 | 0,00652 | 6,52
CRCW08055K00JNTA | RES SMD 5K OHM 5% 1/8W 0805 | 0,02049 | 20,49
CFG0612-FX-R010ELF | RES 0.01 OHM 1% 1W 1206 | 0,064 | 64,00
CRCW120620R0FKEB | RES SMD 20 OHM 1% 1/4W 1206 | 0,01346 | 13,46
PC47EI25-Z | EI CORE SMPS TRANSFORMER 1 SET | 1,022 | 1.022,00
TOTAL |  |  | 10786,88

## Slide 38
Conclusion
Future Works
Power loss calculations ---> Thermal calculations (heatsink) ---> PCB